PCM16 综合业务接入设备

用

户

手

册

目录

一、 产品简介  ………………………………………………………  3

二、 主要特征  ………………………………………………………  3

2.1  成帧E1接口	……………………………………………………………………   3

2.2  10/100Base-T接口	………………………………………………………………   3

2.3  V.35/接口	…………………………………………………………………………   3

2.4  局端电话接口卡：FXO	…………………………………………………………   3

2.5  用户端电话接口卡：FXS	……………………………………………………   3

2.6  V.24/RS485数据接口卡：V.24/RS485	……………………………………   4

2.7 其它接口卡	…………………………………………………………………………   4

三、 主要技术指标  …………………………………………………  5

3.1光接口	…………………………………………………………………………     4

3.2 2M接口规范  	………………………………………………………………     4

3.3  FXO、FXS接口规范	………………………………………………………     4

3.4 V.24/RS485接口规范	…………………………………………………………   4

3.5 V.35接口规范	 …………………………………………………………………    5

3.6 以太网接口规范	…………………………………………………………………     5

3.7 物理指标	……………………………………………………………………………   5

3.8 供电方式	…………………………………………………………………………   5

3.9环境要求	…………………………………………………………………………   5

四 、设备说明	………………………………………………………  5

五	、 典型应用及安装…………………………………………………  7

六、 用户接口线定义…………………………………………………   7

一、 产品简介

PCM16综合业务接入设备是在E1传输通道或光纤传输通道上传输N*64K数据业务（V35或以太网数据）的同时可传输16路64K话音、2路RS232数据业务的复用传输设备。

PCM16采用独立式结构，通过将10/100Base-T以太网、话路、V.35、V.24等复用在一个E1传输，适合于通过光纤、微波、DDN专网等信道将接口的工作距离进行延伸。

二、主要特征

## 2.1  成帧E1接口

1、成帧E1接口符合ITU-T G.703 G.704和G.823标准；

2、75Ω BNC接口；

3、具有多种告警灯指示，方便故障定位；

4、AC 220V  、DC－48V供电方式。

## 2.2  10/100Base-T接口

1、符合IEEE 802.3标准，采用RJ-45接口；

2、10/100M自适应；

3、交叉/直通网线自适应；

4、全/半双工工作模式自适应。

## 2.3   V.35/RS422/RS485接口

1、N*64K带宽可调 N=1~30；

2、V.35/RS422/RS485卡工作于DCE方式；

3、V.35 V.35/RS422/RS485接口收发时钟可以选择正相、反相，方便与不同的路由器接口。

## 2.4   局端电话接口卡：FXO

1、FXO接口卡主要完成：用户话音信号与主板信号的相互转换；

2、用户线状态信号与数字信令之间的相互转换；

3、FXO卡主要用于连接自动用户电话交换机、共电电话交换机等的接口。

## 2.5  用户端电话接口卡：FXS

1、FXS接口卡主要完成：向电话用户馈电；过压和过流保护；被叫时向用户送铃流；监视用户摘挂机状态；

2、FXS可以用于自动电话、共电电话、计费电话等远端电话接口；

3、本卡支持来号显示功能。

## 2.6  V.24/RS232/RS485数据接口卡：

异步工作方式下，异步传输速率为19200bps以下，为传输速率自适应方式。

2.7 其它接口卡

PCM16可以根据需要，将电话卡的位置改换成RS232接口卡等。

# 主要技术指标

# 3.1光接口

光纤速率：4096Mb/s±50ppm

波长：1310nm

出光功率：-2～-11dBm

接收灵敏度：优于-36dBm

接收动态范围：34dB

接口形式：FC或SC（可选）默认为FC接口

## 3.2 2M接口规范：

全面符合ITU-T  G.703建议标准

码型：				HDB3

码速率：			2048kbit/s±50ppm

阻抗：				75Ω(非平衡接口)

帧结构：	     	PCM30/31

信令：				随路信令

## 3.3  FXO、FXS接口规范：

阻抗：				三元复式阻抗200Ω+560Ω//0.1μF

音频范围：		   300Hz―3400Hz

压缩率：			ITU G.711中A律

环路电流：		25mA/路

## 3.4 V.24/RS485接口规范

1、V.24接口规范

传输速率：异步≤19200bps

同步≤256 Kbps

电气特点：符合CCITT V.28协议

2、RS485接口规范

传输速率：1Mbps

电气特点：符合RS485协议

## 3.5  V.35接口规范

传输速率：N×64Kbps（N=1~30）

电气特点：符合ITU-T V.35建议

终端接口：符合ISO2593规定

## 3.6 以太网接口规范

以太网接口速率：

10/100Base-T 10M/100M自适应；

全双工/半双工自适应；

交叉线/直通线自适应；

以太网接口兼容IEEE 802.3协议；

广域网传输速率：N×64Kbps（N≤1~30）。

3.7 物理指标

长×高×宽（深度）：483mm×44mm×165mm

净重：2Kg

3.8 供电方式

电源模式：48V DC 或   220V  AC　50Hz (可选)

功耗：15W

3.9环境要求

温度：0℃～50℃

湿度：90%(35℃)无凝结

# 四、设备说明

4.1 设备前面板说明：

2

- 指示灯说明

| 指示灯 | 颜色 | 意义 | 正常工作状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWR | 绿色 | 电源指示 | 亮 |
| LINK1~2 | 绿色 | 10/100M网口连接指示 | 亮 |
| LTX1~2 | 黄色 | 网口或数据口发送数据状态示 | 闪亮 |
| LRX1~2 | 黄色 | 网口或数据口接收数据状态示 | 闪亮 |
| NOP | 红色 | 光口工作状态指示灯 | 无光时灯亮 |
| LOS | 红色 | E1信号消失告警指示灯 | 告警时：亮 正常： 灭 |
| AIS | 红色 | E1信号AIS告警指示灯 | 告警时：亮 正常： 灭 |
| LOF | 红色 | E1帧或复帧失步告警指示灯 | 告警时：亮 正常： 灭 |
| RA | 红色 | 对告 | 对端E1接收信号告警 |
| MFRA | 红色 | 复帧远端对告 | 对端复帧失步告警 |

2) 设备前面板拨码开关说明：

拨码开关分功能设置和话路、LAN2时隙设置开关。

功能设置的第1，2位开关，用于E1口时钟设置，说明见表格。

|  | 第 1 位 | 第 2 位 |
| --- | --- | --- |
| 主时钟 | ON | OFF |
| 从时钟 | OFF | ON |

功能设置的第3，4 位用于RS232串口1和串口2的使能，为ON 串口使能，

OFF串口禁止。串口1，2 分别固定占用第30，31时隙。当串口禁止时，相应时隙被禁止。其相应时隙资源用于V35或以太网数据的传输。

功能设置的第5，6 位用于设置V35接口的收发时钟相位，当设备配置V35接口板用于与路由器接口时，调整第5，6 位或ON 或OFF 共四种组合方式。通过查看路由器的丢包率，找到一种与路由器时钟相位最佳匹配状态。

3） PCM16 时隙分配如下图所示：

在E1传输中，总共分为32时隙，其中第0 时隙，用于帧头。第16时隙用于信令传输， 不能为用户所用。

话路占用时隙数由面板拨码开关标记“话路”的拨码来设置，位置为1，2，3，4四位，最大16部电话。配置16部电话时，占用时隙从第1 时隙开始，，电话占用时隙为1~15和第17时隙，共16个时隙。

以太网口LAN2 占用时隙由面板拨码开关标记“LAN2 时隙”拨码来设置，位置为5，6，7，8四位，最大可设置15个时隙。

以太网口LAN1的占用时隙，根据上图的时隙分配图，剩余为LAN1所占用。

缺省设置，拨码开关在OFF  位置  ，话路缺省为16路，LAN2  缺省为0 个时隙占用。

话路，时隙 配置 二进制对应编码见附表。

当使能RS232串口时，串口1，串口2分别占用第30，31时隙，此时，不能为LAN1或LAN2占用。

附：

表一：   话路、LAN2时隙设置二进制代码对照表（ON：1 OFF：0）

| 话路数 | 开关1234位 | 话路数 | 开关1234位 | LAN2时隙数 | 开关5678位 | LAN2时隙数 | 开关5678位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左0001右 | 9 | 1001 | 0 | 左0000右 | 8 | 1000 |
| 2 | 0010 | 10 | 1010 | 1 | 0001 | 9 | 1001 |
| 3 | 0011 | 11 | 1011 | 2 | 0010 | 10 | 1010 |
| 4 | 0100 | 12 | 1100 | 3 | 0011 | 11 | 1011 |
| 5 | 0101 | 13 | 1101 | 4 | 0100 | 12 | 1100 |
| 6 | 0110 | 14 | 1110 | 5 | 0101 | 13 | 1101 |
| 7 | 0111 | 15 | 1111 | 6 | 0110 | 14 | 1110 |
| 8 | 1000 | 16 | 0000 | 7 | 0111 | 15 | 1111 |

注意：在拨码开关全OFF 状态时，话路数和LAN2时隙数代表的数值是不同的，这反应一种缺省方便的一种配置状态。

4.2 设备后面板说明:

PWR-------------------48V DC 、 220V AC电源

IN/OUT----------------------------75Ω  G.703接口

V35-------------------------V.35/RS422/RS485接口

LAN1----------------------------------------------网口

LAN2 ---------------------------------------------网口

RS232----------------------------------------异步串口

1，2，3…….16--------------------电话/数据接口

PCM16 通过换后面板，可以换成光口，节省光端机使用。

五、 典型应用及安装

5．1 典型应用

5.2   安装步骤

1、 首先在局端把要延伸的电话用话机试打入或拨出，确保局端电话工作正常，然后接到PCM设备局端侧。

2、 正确连接E1或光纤。

3、 设置E1，一端设置为主时钟，另一端设置为从时钟。若设备都连接到交叉连接设备，

交叉连接设备设为主时钟，则PCM16都设为从时钟。

注：此设备必须成对使用，一端为主站（主时钟），另一端为从站（从时钟）。

4、接通电源。

5、见上一节，根据需要设置拨码开关。

六、用户接口接线定义

6．1 RJ45接口插针定义：

(1) 双排RJ45插针定义                    (2) 单个RJ45插针定义

6.2  各种业务接口插针定义

1、电话口的a,b线用RJ45的第4,5脚，可以直接采用RJ11 的水晶头。

2、RS232接口的接法，和PC机的DB9串口相接时，对应插针号相接:

| 信号名称 | RJ45 | DB9 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| RXD | 2 | 2 | 输入 |
| TXD | 3 | 3 | 输出 |
| GND | 5 | 5 | 信号地 |

3、以太网口的接法:

对以太网口,RJ45的1,2针为一组,3、6为一组。1，2 分别为发的TX+，TX-。3、6为RX+，RX-。在做网线时，他们各自应为一对绞合线。但收发可以不区分，因为本机对以太网口，交叉，直通网线自适应。

4、V35 接口：

本机在配置V35口时，将随机配有DB25~M34转换电缆。转换关系如下：

| DB25插针 | M34插针 | 功能描述 | 输出输入 I/O |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | PGND | 屏蔽地 |
| 2 | P | TDA | I |
| 3 | R | RDA | O |
| 4 | C | RTS | I |
| 5 | D | CTS | O |
| 6 | E | DSR | O |
| 7 | B | GND | 信号地 |
| 8 | F | DCD | O |
| 9 | X | RCB | O |
| 11 | W | XTCB | I |
| 12 | AA | TCB | O |
| 14 | S | TDB | I |
| 15 | Y | TCA | O |
| 16 | T | RDB | O |
| 17 | V | RCA | O |
| 20 | H | DTR | I |
| 24 | U | XTCA | I |
| 其余 | 不接 |  |  |

# Text boxes

路由器/以太网交换机

PBX

模拟电话机接口

RS232数据

普通电话机

路由器/以太网交换机

RS232数据

PCM16 综合接入设备

LAN1 占用时隙

0  1                        15  16   17                           31

时隙

LAN1  RS232  15       7    5    3    1

PWR          IN    OUT         V35      LAN2  RS232  16      8     6    4    2

PCM16 综合业务接入设备

PWR      LINK1   LTX1   LRX1   LINK2    LTX2   LRX2    NOP    LOS    AIS    LOF    RA    MFRA

功能选择       话路  LAN2

1---------8

2M 传输网

PCM16综合接入设备

8----------1

1----------8

LAN2 占用

时隙

话路占用时隙